### Część opisowa

projektu zagospodarowania terenu przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia podbudowy  tłuczniowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YUMBO  z poboczami drogi gminnej Trzciano – Laskowice działki nr 138 (gmina Ryjewo ), Obręb Trzcino 0011

# 1	Metryka projektu

1.1	Przedmiot inwestycji		Przebudowa drogi gminnej Trzciano-Laskowice

1.2	Inwestor				Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1 , 82-420

Ryjewo

1.3	Adres budowy			Trzciano gmina Ryjewo, Laskowice gmina

Prabuty

1.4	Jednostka projektowa		Przedsiębiorstwo Usługowo Inwestycyjne

Inwest sp. z o.o

Kwidzyn ul. Warszawska 16

1.5	Autor opracowania			mgr inż. Ryszard Korczyński

1.6	Stadium opracowania		Projekt budowlany

1.7	Data opracowania			Wrzesień  2017r.

# 2	Podstawy formalno prawne opracowania

2.1.	Umowa z Inwestorem

2.2	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej w granicach pasa drogowego , nie wymagana.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Ustawa  Prawo ochrony środowiska

  - Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

  - Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  - Ustawa o drogach publicznych.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

  - Ustawa  o wyrobach budowlanych .

# 3	Przedmiot inwestycji

3.1	Zakres inwestycji   I ETAPU

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej

- wykonanie nowej podbudowy na odcinkach gdzie występuje brak odpowiedniej podbudowy zgodnej z opinią geotechniczną

- nowa nawierzchnia z płyt żelbetonowych 100 x75x 12,5  typu YUMBO gr.12,5cm

- udrożnienie istniejącego systemu rowów odwadniających

- nowa organizacja ruchu

- wykonanie nowej nawierzchni poboczy z kruszywa betonowego kruszonego stabilizowanego mechanicznie. 2 x 0,50m

3.2	Kolejność realizacji inwestycji

Całe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane etapami:

- I etap na odcinku 0+000 do 0+521

4	Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Stan prawny

Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów właścicielem terenu objętym zakresem opracowania jest gmina Ryjewo .

  - Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w  gminie Ryjewo.. Granice inwestycji określone zostały w ramach pasa drogowego drogi gminnej Trzciano-Laskowice.

  - Zabudowa

    - Budynki

Zabudowa wiejska rozproszona na odcinku początkowym i końcowym. W środkowej części przebiega w otoczeniu  terenów leśnych.

    - Budowle

Nie występują.

    - Elementy małej architektury

Nie występują

  - Uzbrojenie terenu

W zakresie opracowania nie występuje.

  - Układ komunikacyjny

Droga gminna połączona jest z drogą powiatową 3106G w Trzcianie , natomiast w Laskowicach z drogą gminną Orkusz –Laskowice.

  - Ukształtowanie terenu

Teren zagospodarowany elementami niezbędnymi dla funkcjonowania drogi.

  - Zieleń

W zakresie opracowania nie znajdują się drzewa  i krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją.

  - Rozbiórki

Tylko w zakresie wymienianych nawierzchni w złym stanie technicznym.

  - Obiekty planowane do dalszego użytkowania

Nie występują.

  - Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W związku z planowaną inwestycją , przewiduje się następujące zmiany w istniejącym zagospodarowaniu  terenu:

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej

- wykonanie nowej podbudowy na odcinkach gdzie występuje brak odpowiedniej podbudowy zgodnej z opinią geotechniczną

- nowa nawierzchnia z płyt żelbetonowych  typu YUMBO gr.12,5 cm

- udrożnienie istniejącego systemu rowów odwadniających

- nowa organizacja ruchu

- regeneracja istniejących terenów zielonych i założenie nowych trawników

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Zabudowa i zagospodarowanie działki

    - Budynki

Bez zmian.

    - Budowle

Jezdnia o nawierzchni  z płyt żelbetonowych  gr.12,5 cm na nasypie budowlanym zagęszczonym na odcinku 0+334 do 0+521 :

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej  RM 2,5MPa  gr. 4 cm

- nawierzchnia z płyt żelbetonowych typu YUMBO gr.12,5 cm

- podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym wg. PN gr. 20 cm

- istniejące podłoże gruntowe –nasyp budowlany

Jezdnia o nawierzchni z płyt żelbetonowych typu YUMBO gr.12,5 cm na gruncie z piasku na odcinku 0+000 do 0+334 :

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej  RM 2,5MPa  gr. 4 cm

- nawierzchnia z płyt żelbetonowych typu YUMBO gr.12,5 cm

- podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym wg. PN gr. 30 cm

- geowłóknina o parametrach: gramatura min. 136g/m2, wytrzymałość na rozciąganie min. 8,50kN/m, wytrzymałość na przebicie min. 1300N, wodoprzepuszczalność 2,2x10-4m/s, odporna na kwasy i alkalia naturalne i sztuczne

- istniejące podłoże piaskowe

  - Odwodnienie drogi

Projektuje się odwodnienie drogi poprzez udrożnienie istniejącego systemu rowów odwadniających.

  - Układ komunikacyjny

Bez zmian.

  - Ukształtowanie terenu

Bez zmian.

  - Zieleń

Trawniki:

- Przygotowanie terenu.
usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie wyrównujemy teren, starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby. Po wyrównaniu trzeba przekopać teren  trawnika usuwając chwasty. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą na krzyż i wybieranie rozłogów chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty wieloletnie. Jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową lub zwapnowaną popieczarkową , bądź też mieszamy wierzchnią warstwę z torfem odkwaszonym bądź średnim (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża.
Należy unikać zakopywania odpadów organiczych, żwiru, kamieni na miejscu przyszłego trawnika. Może to spowodować powstanie nierówności w miarę osiadania podłoża oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.
Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.
Wałowanie podłoża.

Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijające się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi .
Siew
Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki. Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa sierpnia-połowa września. 
Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. 
Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną! W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) metrów kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1cm (nigdy powyżej 2 cm gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, grabii do liści bądź wałując teren. Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamiętajmy, że ulewny deszcz może spowodować wymycie nasion, szczególnie w przypadku gdy trawnik zakładaliśmy na stoku.

Regeneracja trawnika:

    - usunąć widoczne chwasty trwałe

    - trawnik nisko skosić na wysokość około 2 cm i dokładnie wygrabić trawę

    - zruszyć powierzchnię trawnika (np. wertykulatorem , areatorem)

    - zgrabić obumarłe części roślinne

    - głęboko nakłuć trawnik aeratorem

    - dosiać mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja'

    - trawnik przykryć 0,5-1,0cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować i podlać

    - po kilkunastu dniach można rozpocząć nawożenie, najlepiej dolistne

  - Likwidacja kolizji związana z nowym zagospodarowaniem terenu

Nie występują.

- Uwarunkowania planistyczne i ochronne

  - Ochrona dóbr kultury

Nie obowiązuje.

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak.

  - Wpływ inwestycji na środowisko wraz z oceną istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Odprowadzenie ścieków

Nie będą powstawać.

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Nie dotyczy.

Odpady

Nie dotyczy.

Emisja hałasu, wibracji i promieniowania

Istniejąca , bez zmian.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi

Bez zmian.

  - Higiena i zdrowie użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Przebudowa została zaprojektowana z materiałów  i wyrobów oraz w taki sposób , aby nie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w szczególności poprzez zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i posiadających odpowiednie dopuszczenia .

  - Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z definicją „Obszar oddziaływania obiektu" to wedle art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to: „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." W związku z powyższym sprawdzono  czy projektowany obiekt nie narusza przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości. Do ważniejszych aktów prawnych, które mogą wprowadzać związane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu należy::
1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,
2) o drogach publicznych 
3) Prawo ochrony środowiska 
Po przeanalizowaniu w.w przepisów planowana inwestycja:

- mieści się w granicach nieruchomości, do której tytułem prawnym dysponuje inwestor.

- obszar oddziaływania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyż budowa chodników, wymiana nawierzchni zjazdów, lampy hybrydowe oraz system rozsączający, nie spowoduje konieczność utworzenia obszarów, z którymi powiązane są ograniczenia, na nieruchomościach położonych w otoczeniu ulicy

- projektowane nowe elementy jak chodniki i kanalizacja deszczowa nie wpłynie  ujemnie na sposób zagospodarowania tych nieruchomości, w tym ich zabudowę, przy dochowaniu wymagań wynikających z przepisów ustawiających wymagania techniczne dla obiektów, które zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w otoczeniu takim mogą powstać

- nie naruszy interesu prawnego nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji.

- proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji.

opracował

mgr inż. Ryszard Korczyński