D.02.02.01. 		Wykonanie nasypów

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w ramach przebudowy drogi gminnej Trzciano-Laskowce.

1.2. 	Zakres stosowania S.T.

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

1.3. 	Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nasypów.

W zakres tych robót wchodzi:

- przygotowanie podłoża w obrębie nasypu,

- wykonanie nasypów,

- zagęszczenie gruntu w nasypach.

1.4. 	Określenia podstawowe.

Nie wprowadza się nowych określeń podstawowych do podanych w S.T.

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00.

„Wymagania ogólne".

2. 	Materiały

2.1.	 Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania w nasyp jedynie gruntów przydatnych do budowy nasypów, spełniających wymogi normy BN-72/8932-01.

2.2. 	Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane do budowy nasypów.

2.3.	Górne, półmetrowe warstwy nasypów należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie mniejszym niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8m/dobę.

2.4. Jeśli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie

części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie

z gruntów o odpowiednich właściwościach.

3. 	Sprzęt.

3.1. 	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak i w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

3.2. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. 	Transport.

Wykonawca zapewni transport gruntu samochodami wywrotkami.

5. 	Wykonanie robót.

5.1. 	Przygotowanie podłoża.

5.1.1.	 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dokona kontroli wskaźnika zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wskaźnik ten jest mniejszy od 0,97, Wykonawca jest zobowiązany do dogęszczenia podłoża tak, aby powyższe wymaganie było spełnione.

5.2. Wykonanie stopni w skarpach istniejących nasypów.

5.2.1.	 Przy poszerzeniach istniejącego nasypu i dobudowaniu nasypu do istniejącego, należy wykonywać w jego skarpach stopnie o szerokości do 1,0 . Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3. Wykonanie nasypów.

5.3.1. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego określonego w Dokumentacji projektowej.

5.3.2. Nasypy należy wznosić warstwami o równej grubości, dobranej w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia.

5.3.3. Układanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego zagęszczenia warstwy poprzedniej.

5.3.4. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%.

5.3.5. Należy doświadczalnie określić grubość warstwy i ilość przejść maszyny zagęszczającej w celu wyznaczenia kombinacji tych elementów pozwalającej uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97 ( dla każdego rodzaju gruntu ) dla warstwy leżącej poniżej 1,2 m od niwelety robót ziemnych i nie mniejszy niż 1,0 dla warstwy leżącej na głębokości nie przekraczającej 1,2 m od tej niwelety.

5.3.6. Każda warstwa po rozłożeniu powinna być jak najszybciej zagęszczona. Warstwy należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.7. Wykonawca winien zapewnić stałą kontrolę laboratoryjną i pomiary zagęszczenia gruntów zgodnie z wymaganiami S.T. D - M. 00.00.00.

5.4. Wymagania dotyczące wykonania nasypów.

Przy wykonaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:

- szerokość korony drogi może się różnić od przewidzianej Dokumentacją projektową o ± 10 cm,

- krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań,

- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1cm i -3cm,

- pochylenia skarp nasypów nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż ±10% ich wartości wyrażonej tangensem kąta,

- wilgotność gruntu w czasie zgęszczania nie może się różnić o więcej niż ±2% od wilgotności optymalnej,

- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarp nie mogą być większe niż 10cm przy pomiarze łatą 3m.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1. 	Sprawdzenie jakości wykonania nasypów.

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypu,

- pomiary kształtu nasypu.

6.2. 	Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny wg. PN-88/B-04481,

- zawartość części organicznych wg. PN-88/B-04481,

- wilgotność naturalną wg. PN-88/B-04481,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego

- wg. PN-88/B-04481,

- granicę płynności wg. PN-88/B-04481,

- kapilarność bierną wg. PN-60/B-04493.

6.3. 	Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu,

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych.

6.4. 	Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu.

6.4.1.	Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12.

6.4.2.	Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000m2 na każdą warstwę.

6.4.3.	Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasyp powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

6.5. Pomiary kształtu nasypu.

6.5.1.Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania skarp,

- szerokości korony nasypu.

6.5.2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

6.5.3. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu w poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.

7. 	Obmiar robót.

7.1.	 Jednostką obmiarową robót jest 1m3 wykonanego faktycznie i odebranego nasypu.

7.2. 	Objętość faktycznie wykonanych nasypów będzie mierzona w metrach sześciennych na podstawie wykonanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru przekrojów poprzecznych robót ziemnych.

8. 	Odbiór robót.

8.1.	Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".

8.2.	Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne, przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji określonych w pkt. 5.4.1, wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

8.3.	Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

9. 	Podstawa płatności.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaną opłacone według ceny jednostkowej za 1m3 nasypu obejmującej:

- prace pomiarowe,

- odspojenie i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Powyższe roboty obejmują również wyprofilowanie skarp z dokopu, rekultywację dokopu, odwodnienie terenu robót oraz przeprowadzenie wymaganych w ST pomiarów i badań.

10. 	Przepisy związane.

Patrz S.T. D-M. 00.00.00 pkt. 10.