D.09.01.01. 		Humusowanie i obsianie trawą

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą w ramach robót drogowych określonych w ST D-M.00.00.00.

1.2. 	Zakres stosowania S.T.

Jak w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.2.

1.3. 	Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z humusowaniem i obsianiem trawą.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej S.T. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. 	Materiały

2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. 	Rodzaje materiałów.

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników zostaną użyte następujące materiały:

- ziemia urodzajna dowożona z ukropu wskazanego przez Inwestora

- mieszanka torfu z nawozami mineralnymi

- nasiona traw - mieszanka dywanowa

- woda

- nawozy mineralne (Azofoska)

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania podane w OST D.09.00.00. „Zieleń drogowa” pkt.2, wymagania odpowiednich norm oraz posiadać atesty producenta.

3. 	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2. 	Rodzaje sprzętu.

Przy zakładaniu i pielęgnacji trawników na terenie płaskim należy stosować:

- samochód samowyładowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczeń z terenu budowy oraz do transportu ziemi urodzajnej

- samochód skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozów

- spycharka gąsienicowa i koparkę o poj. 0,25 m3 do pozyskiwania ziemi urodzajnej

- sprzęt ręczny do robót ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynnościowy

- wał gładki ciągniony

- kosiarkę

- sprzęt mechaniczny do podlewania

4. 	Transport

4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2.	 Transport materiałów do zieleni.

Transport ziemi i pozostałych materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez Wykonawcę.

W trakcie załadunku ziemi Wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie jej z zanieczyszczeń obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny być chronione przed zawilgoceniem.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. 	Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywozem

- wyrównanie powierzchni terenu

- przekopanie terenu

- rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 10 cm z transportem taczkami

- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwą 2 cm

- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyrównanie powierzchni

- ubicie powierzchni wałem gładkim

Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężnika o ok. 15 cm.

5.3. 	Wykonanie trawników.

Wykonanie trawników obejmuje:

- wysianie nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią

- wałowanie powierzchni

Obsianie powierzchni terenu powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być rozsypane równomiernie na powierzchni.

5.4. 	Pielęgnacja trawników.

Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje następujące czynności:

- wałowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)

- pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10 cm

- następne koszenie w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie przekraczała 10 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie powinno być wykonane około miesiąca przed nastaniem mrozów (w pierwszej połowie października)

- usuwanie chwastów w okresie do pół roku ręcznie, później można użyć środki chwastobójcze o selektywnym działaniu w ilości 0,1 kg na 100 m2 (ok. 3 razy)

- nawożenie mineralne w ilości ok. 3 kg na 100 m2 (1 raz)

- podlewanie wodą w łącznej ilości 24 m3 na 100 m2 (ok. 24 razy)

6. 	Kontrola jakości robót

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w S.T. D-M.00.00.00. „wymagania ogólne” pkt. 6

6. 2. 	Kontrola jakości w czasie wykonywania robót.

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń

- określenia ilości zanieczyszczeń (m3)

- pomiaru odległości i wywozu zanieczyszczeń na zwałkę oraz odległości dowozu ziemi urodzajnej

- wymiany gleby na ziemię urodzajną

- ilości rozrzuconej ziemi i torfu

- zgodności mieszanki traw

- gęstości wysiewu nasion

6.3. 	Kontrola jakości przy odbiorze.

Kontrola jakości dotyczy:

- gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”)

- obecności chwastów

6.4. 	Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień S.T., powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z S.T. i ponownie przedstawione do akceptacji Inwestora.

7. 	Obmiar robót

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. 	Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni.

8. 	Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, S.T. i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. 	Podstawa płatności

9.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.T. D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. 	Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej i torfu, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi

- zakładanie trawników

- pielęgnacja trawników: podlewanie, odchwaszczenie, nawożenie i koszenie

10. 	Przepisy związane

Patrz S.T. D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.10